Dimensions-mm / Chain No. ISO BS/DIN No. Pitch P Roller Dia. R Width between Roller Link Plates W / RF06B-2 *^ 06B-2 9.525 6.35 5.72 / RS08B-2 ^ 08B-2 12.70 8.51 7.75 / RS10B-2 10B-2 15.875 10.16 9.65 / RS12B-2 12B-2 19.05 12.07 11.68 / RS16B-2 16B-2 25.40 15.88 17.02 / RS20B-2 20B-2 31.75 19.05 19.56 / RS24B-2 24B-2 38.10 25.40 25.40 / RS28B-2 28B-2 44.45 27.94 30.99 / RS32B-2 32B-2 50.80 29.21 30.99 / RS40B-2 40B-2 63.50 39.37 38.10

Dimensions-mm / Chain No. Pin Link Plate Transverse Pitch C / Dia. D From Pin Head to C.L. L1 From Pin end to C.L. L2 Thickness T(RL) Thickness t(PL) Height H(max) / RF06B-2 *^ 3.28 11.43 12.57 1.27 1.0 8.2 10.24 / RS08B-2 ^ 4.45 15.3 16.9 1.6 1.6 11.8 13.92 / RS10B-2 5.08 17.85 19.55 1.5 1.5 14.7 16.59 / RS12B-2 5.72 20.85 22.75 1.8 1.8 16.1 19.46 / RS16B-2 8.28 33.55 35.75 4.0 3.2 21.0 31.88 / RS20B-2 10.19 38.25 41.45 4.4 3.4 26.0 36.45 / RS24B-2 14.63 50.8 56.0 6.0 5.6 33.4 48.36 / RS28B-2 15.90 62.15 67.15 7.5 6.3 36.4 59.56 / RS32B-2 17.81 61.25 66.85 7.0 6.3 42.2 58.55 / RS40B-2 22.89 75.4 81.2 8.5 8.0 52.9 72.29

Dimensions-mm / Chain No. Minimum Tensile Strength kN {kgf} Bearing Area (Nominal) cm2 Approx. Mass kg/m Number of Links per unit (5 mts) / RF06B-2 *^ 17.0 {1,730} 0.56 0.75 526 / RS08B-2 ^ 32.0 {3,260} 1.00 1.35 394 / RS10B-2 44.5 {4,540} 1.34 1.85 316 / RS12B-2 61.0 {6,220} 1.78 2.50 264 / RS16B-2 128 {13,000} 4.20 5.40 198 / RS20B-2 197 {20,100} 5.91 7.65 158 / RS24B-2 335 {34,100} 11.09 14.65 132 / RS28B-2 374 {38,100} 14.81 18.80 114 / RS32B-2 485 {49,500} 16.23 20.10 100 / RS40B-2 716 {73,000} 25.52 32.00 80