Dimensions-mm / Chain No. ISO BS/DIN No. Pitch P Roller Dia. R Width between Roller Link Plates W / RF06B-3 *^ 06B-3 9.525 6.35 5.72 / RS08B-3 ^ 08B-3 12.70 8.51 7.75 / RS10B-3 10B-3 15.875 10.16 9.65 / RS12B-3 12B-3 19.05 12.07 11.68 / RS16B-3 16B-3 25.40 15.88 17.02 / RS20B-3 20B-3 31.75 19.05 19.56 / RS24B-3 24B-3 38.10 25.40 25.40 / RS28B-3 28B-3 44.45 27.94 30.99 / RS32B-3 32B-3 50.80 29.21 30.99 / RS40B-3 40B-3 63.50 39.37 38.10

Dimensions-mm / Chain No. Pin Link Plate Transverse Pitch C / Dia. D From Pin Head to C.L. L1 From Pin end to C.L. L2 Thickness T(RL) Thickness t(PL) Height H(max) / RF06B-3 *^ 3.28 16.9 17.5 1.27 1.0 8.2 10.24 / RS08B-3 ^ 4.45 22.25 23.85 1.6 1.6 11.8 13.92 / RS10B-3 5.08 26.15 27.85 1.5 1.5 14.7 16.59 / RS12B-3 5.72 30.6 32.5 1.8 1.8 16.1 19.46 / RS16B-3 8.28 49.5 51.7 4.0 3.2 21.0 31.88 / RS20B-3 10.19 56.5 59.7 4.4 3.4 26.0 36.45 / RS24B-3 14.63 75.1 80.2 6.0 5.6 33.4 48.36 / RS28B-3 15.90 91.95 96.95 7.5 6.3 36.4 59.56 / RS32B-3 17.81 90.5 96.10 7.0 6.3 42.2 58.55 / RS40B-3 22.89 111.5 117.3 8.5 8.0 52.9 72.29

Dimensions-mm / Chain No. Minimum Tensile Strength kN {kgf} Bearing Area (Nominal) cm2 Approx. Mass kg/m Number of Links per unit (5 mts) / RF06B-3 *^ 24.9 {2,540} 0.84 1.11 526 / RS08B-3 ^ 47.5 {4,840} 1.50 2.00 394 / RS10B-3 66.8 {6,820} 2.01 2.80 316 / RS12B-3 92 {9,400} 2.67 3.80 264 / RS16B-3 192 {19,600} 6.30 8.00 198 / RS20B-3 295 {30,100} 8.86 11.45 158 / RS24B-3 500 {51,000} 16.64 21.75 132 / RS28B-3 560 {57,100} 22.21 28.20 114 / RS32B-3 729 {74,300} 24.34 29.90 100 / RS40B-3 1,080 {110,000} 38.28 47.75 80