BS Lambda dimensions

Dimensions-mm / Chain No. Pitch P Roller Dia. R Width between Roller Link Plates W / RSD08B-Λ 12.70 8.51 7.75 / RSD10B-Λ 15.875 10.16 9.65 / RSD12B-Λ 19.05 12.07 11.68 / RSD16B-Λ 25.40 15.88 17.02
Dimensions-mm / Chain No. Link Plate / Thickness T1 Thickness T2 Height H Height h / RSD08B-Λ 1.5 2.0 11.8 10.4 / RSD10B-Λ 2.0 2.0 15.0 13.0 / RSD12B-Λ 2.4 2.4 18.1 15.6 / RSD16B-Λ 3.2 3.4 24.1 20.8 / Dimensions-mm / Chain No. Pin / Dia. D From Pin Head to C.L. L1 From Pin end to C.L. L2 From Pin end to C.L. L / RSD08B-Λ 3.97 8.78 10.45 20.0 / RSD10B-Λ 5.09 10.3 12.0 22.5 / RSD12B-Λ 5.96 12.4 14.3 28.9 / RSD16B-Λ 7.94 17.15 20.25 39.9 / Dimensions-mm / Chain No. Average Tensile Strength kN {kgf} Approx. Mass kg/m / RSD08B-Λ 18.8 {1,920} 0.70 / RSD10B-Λ 26.0 {2,650} 1.04 / RSD12B-Λ 33.3 {3,400} 1.50 / RSD16B-Λ 73.5 {7,490} 2.81