Dimensions-mm / Chain No. Pitch P Bushing Inside Width W Bushing Dia. B / RF2040HP-R 25.40 7.95 15.88 / RF2050HP-R 31.75 9.53 19.05 / RF2060HP-R 38.10 12.70 22.23 / RF2080HP-R 50.80 15.88 28.58

Dimensions-mm / Chain No. Pin Link Plate / E F Length Thickness T Height H / L1 L2 / RF2040HP-R 5.68 4.00 8.00 9.50 1.5 12.0 / RF2050HP-R 7.22 5.12 10.05 11.65 2.0 15.0 / RF2060HP-R 8.38 5.99 12.55 14.25 2.4 17.2 / RF2080HP-R 11.375 8.02 16.25 17.8 3.2 23.0 / Dimensions-mm / Chain No. Average Tensile Strength kN {kgf} Approx. Mass kg/m / RF2040HP-R 10.8 {1,100} 0.82 / RF2050HP-R 19.6 {2,000} 1.21 / RF2060HP-R 26.5 {2,700} 2.06 / RF2080HP-R 48.1 {4,900} 2.81