Dimensions-mm / Chain No. Pitch P Bushing Inside Width W Bushing Dia. B / RS40HP 12.70 7.95 7.94 / RS50HP 15.875 9.53 10.16 / RS60HP 19.05 12.70 11.91 / RS80HP 25.40 15.88 15.88

Dimensions-mm / Chain No. Pin Link Plate / E F Length Thickness T Height H / L1 L2 / RS40HP 5.68 4.00 8.00 9.50 1.5 12.0 / RS50HP 7.22 5.12 10.05 11.65 2.0 15.0 / RS60HP 8.38 5.99 12.55 14.25 2.4 18.1 / RS80HP 11.375 8.02 16.25 17.8 3.2 24.1 / Dimensions-mm / Chain No. Average Tensile Strength kN {kgf} Approx. Mass kg/m / RS40HP 10.8 {1,100} 0.53 / RS50HP 19.6 {2,000} 0.86 / RS60HP 26.5 {2,700} 1.27 / RS80HP 48.1 {4,900} 2.40