Dimensions-mm / Chain No. ANSI No. Pitch P Roller Dia. R Width between Roller Link Plates W / RF2040-R C2042 25.40 15.88 7.95 / RF2050-R C2052 31.75 19.05 9.53 / RF2060-R C2062H 38.10 22.23 12.70 / RF2080-R C2082H 50.80 28.58 15.88 / RF2100-R C2102H 63.50 39.69 19.05

Dimensions-mm / Chain No. Pin Link Plate / Dia. D Length Thickness T Height H / L1 L2 / RF2040-R 3.97 8.25 9.65 1.5 12.0 / RF2050-R 5.09 10.3 11.9 2.0 15.0 / RF2060-R 5.96 14.55 16.55 3.2 17.2 / RF2080-R 7.94 17.9 20.9 4.0 23.0 / RF2100-R 9.54 21.5 24.6 4.8 28.6 / Dimensions-mm / Chain No. Average Tensile Strength kN {kgf} Maximum Allowable Load kN {kgf} Approx. Mass kg/m Number of Links per unit / RF2040-R 16.7 {1,700} 2.65 {270} 0.87 120 / RF2050-R 27.5 {2,800} 4.31 {440} 1.30 96 / RF2060-R 40.2 {4,100} 6.28 {640} 2.19 80 / RF2080-R 68.6 {7,000} 10.70 {1,090} 3.52 60 / RF2100-R 108 {11,000} 17.10 {1,740} 5.80 48